便携式定位追踪器

使用手册

序言

.非常感谢您购买我们的GPS定位跟踪器。使用手册将详细的说明如何操作本产品。因此务必请您在使用产品

前认真的阅读本份使用手册。如有更改,恕不另行通知。每次更改将统一在最新的一次产品销售中发布。生产

商对于使用手册其中的过失和疏漏不承担法律责任。

1 简介

本产品基于GSM/GPRS网络和GPS卫星定位系统，通过短信息或互联系对远程目标进行定位或监控，是技术最先进的GPS和AGPS双定位，IPX-6防水专业为老人，小孩以及宠物设计的一款便携式GPS定位器。

2 应用领域

- 儿童/老人/残疾人士/宠物/贵重物品的监护。

- 个人安全。

- 人员管理。

- 跟踪定位。

3 产品功能描述

- 防水材料IPX6

- 实时定位

- SOS

- 单向通话模式

- 电子围栏

- WIFI定位

- AGPS定位

- 震动位移/低电/关机报警

- 配有LBS和GPS，另外可选Glonass或Beidou

4 规格描述

| 内 容 | 规 格 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 77mm x 37mm x 23mm |
| 重量 | 55g |
| 网络 | WCDMA/GSM/GPRS |
| 网络频段 | 850/900/1800/1900Mhz WCDMA900/2100Mhz |
| 芯片 | UBLOX7 |
| GSM/GPRS模块 | MTK2503（2G）MTK6276（3G） |
| GPS灵敏度 | -159dBm |
| GPS精确度 | 5米内 |
| 第一次的启动时间 | 冷启动 45-120秒 暖启动 35秒 热启动 1秒 |
| 手持座充电压 | 110－220V input 5V output |
| 电池 | 可充电 3.7V 1000mAh |
| 待机时长 | 240小时 |
| 储藏温度 | -40°C to +85°C |
| 工作温度 | -20°C to +55°C |
| 湿度 | 5%--95% non-condensing |

5 使用步骤

5.1 SIM卡的放置

请务必确认SIM卡没开通来电转接和开通来电显示并且PIN码处于关闭状态。手机短信必须为纯文本格式，不能识别PDU格式。

- 用螺丝刀打开面盖

- 按芯片朝下插入SIM卡

- 盖回面盖，打紧螺丝

5.2电池

请使用由厂家统一电池，标准配置电池为锂电池，正常使用状态下电池充电时间为3-5个小时。

敬告：本产品电池为聚合物电池含有有害化学成分并且可能会爆炸，请不要用力摔、刺它并且投入火。

5.3设备启动

- 正确放入SIM卡

- 将设备带到户外并打开开关键，直到指示灯亮起。

- 在10到40秒后，设备将会搜索到GSM和GPS信号并开始正常的工作。

- 当设备在接收GPS信号正常后，你可以对它进行使用手册指令中的任意的一项设置。

5.3.1 绿色指示灯：GPRS

| 情况 | 状态 |
| --- | --- |
| 闪动 | GSM/GPRS正常 |
| 常亮 | 无GPRS信号 |
| 绿灯不亮 | 关机或者休眠 |

5.3.2蓝色指示灯：GPS

| 情况 | 状态 |
| --- | --- |
| 闪动 | GPS正常 |
| 常亮 | 无GPS信号 |
| 蓝灯不亮 | 关机或者休眠 |

5.3.3 红色指示灯：电源

| 情况 | 状态 |
| --- | --- |
| 红灯长亮 | 正在充电 |
| 红灯灭 | 电量充足或者充电满 |

5.4授权设置

5.4.1设定授权：设置中心号码（必须要做，否则无法进行其它操作）

必须使用车主手机号码给终端SIM卡号码发送短信。

* 短信格式为：pw,123456,zx,终端SIM卡号码#

例：pw,123456,zx,155××××××××#

其中“155××××××××”为终端内所插的SIM卡号码，收到提示“中心号码设置成功”的短信后，车主可以对终端进行其它短信指令操作或网上查车。

5.4.2 删除授权：

指令格式：adm123456,

回复信息：ADM！A1:

5.4.3设置SOS号码，发送短信到设备: “sos+password+space+cell phone number”

例如，发送短信：“ sos123456 186********” 到设备设置号码 186**********为SOS号码.

5.4.4紧按住SOS按钮3秒，设备将会发送一条短信“help me！+经纬度”给所有的SOS号码。

5.4.5通话模式紧急求助

设置：发送短信指令“soscall+密码”，设备将回复”soscall ok”

紧按住SOS按钮3秒，设备将会发送短信“help me！+经纬度”给所有的授权号码,然后会拨通第一个授权号码

5.5单次定位

5.5.1如果没有设置授权号码，任何的号码拨打设备（开通来电显示）它都将回复经纬度信息；如果已经设置授权号码，非授权号码拨打设备将不会回复经纬度信息。

注：位置查询，当GPS信号不好时，收到的经纬度信息，是最后收到经纬度信号的地方，如果与所在位置产生偏差，要注意看经纬度信息中所包含的时间信息。

5.5.2 短信查询经纬度信息，任意号码发送指令到设备，将回复经纬度信息到该号码上

指令格式：G123456#

5.6基站定位(授权号码发送有效，默认打开）

打开基站指令:addjz=1

关闭基站指令addjz=0

5.7中文位置定位查询

授权号码发送指令至设备SIM卡上，设备将回复最后一次中文位置信息到授权号码。

指令格式：DW

回复信息：**省**市，**路，**大厦东南63米

注：回复中文地址需平台支持，平台实时在线状态。

5.8电子栅栏：此功能建议网页平台进行设置。

5.9低电报警

当设备的电压接近3.7V的时候，将发送短信信息“电池电量不足，请关注”到授权号码。

5.10 省电模式设置

5.10.1 单次工作模式：（时间休眠，可设定单次工作时长，以分钟为单位，出厂默认设置为连续工作模式）

指令格式：sleep123456 time5 （默认5分钟，单位：分钟）

回复信息：sleep time ok

定义：设备在没有设置任何报警的情况下，5分钟没有任何操作，设备进入休眠，GPS关闭，LED灯关闭，电话或者短信可以唤醒（唤醒后如果回复的定位第一条是没有卫星状态下的历史记录，则在设备接收到卫星信号后补发一条实时卫星定位信息）。

5.10.2 连续工作模式：

指令格式：sleep123456 shock

回复信息：sleep shock ok

定义：设备静止5分钟后，自动进入休眠，GPS关闭，LED关闭，震动和任何操作可以唤醒设备工作。

5.10.3 无休眠模式：

指令格式：sleep123456 off

回复信息：sleep off ok

定义：设备持续工作无休眠状态

5.11 设备重启与恢复出厂

5.11.1恢复出厂设置

指令格式：format

回复信息：报警器将立刻恢复出厂设置，以前的所有设置都会被取消！

注意：只有授权号码发送有效，设备将恢复出厂设置，以前的所有设置都会被取消。

5.11.2 设备重启设置

指令格式：RST

回复信息：报警器将立刻重新启动！

5.12 GPRS的设置

在使用GPRS前，用户必须通过发送手机短信为设备设置APN, IP和端口号（IP和端口已经默认设置为我公司网站平台，中国使用不需要设置APN）。

5.12.1设置APN

5.12.1.1不同国家不同的GSM网络运营商APN都不相同，要了解您使用SIM卡的APN请向当地的GPRS 网络运营商咨询

5.12.1.2设置APN短信指令：

A．无需账号及密码：“apn+密码+空格+当地的APN” 到设备，设置成功，设备将回复短信“apn ok”。

例：发送 “apn123456 cmnet”到设备，（注：123456是密码, cmnet是中国网络运营商的APN）。

B．需要账号及密码：用授权手机发送短信指令“apn+逗号+当地运营商APN+逗号+运营商用户名+逗号+运营商密码”到设备，设备将回复“OK!apn=cmnet,user=user,password=password”。

例：发送“apn,cmnet,user,password ”到设备

6.登陆全球定位服务平台

用户可登录经销商提供的全球定位服务平台来查看车辆的位置、状态，并进行相应的操作，服务平台网址请咨询您的经销商。

平台操作：

1、APP：

1)安卓APP:打开平台网站：www.zg666gps.com，先扫描APP二维码(一定用QQ扫描）下载APP，或者用手机浏览器打开网站www.zg666gps.com直接下载

2)苹果APP：到苹果商店搜索LKgps下载APP

下载-安装-打开，如图

点击注册，输入设备密码（默认123456，设备密码和平台密码不是同一密码）和设备里的GSM号码后点击确定，短信回复：中心号码设置成功

- 点击右下方IMEI号登陆，第一个框输入对应平台网站，第二个框输入设备后面的IMEI号，第三个框输入平台登陆密码（默认123456），点击记住登陆信息（以后不要再次输入），再点击登陆，如图

2、网站平台：

打开网站www.zg666gps.com，点击车牌/IMEI号，如图

- 输入设备后面的IMEI号，再输入密码（默认123456，请注意：平台登陆密码和设备的密码不是同一个密码）如图

注明：此登陆（账号和密码）和APP一样

- 点击GO登陆，如图

7.注意事项

请在使用时一定按照：

1.保持设备在干燥的环境中使用，潮湿的环境容易使内部电路损坏。

2.请不要放在过于炎热或寒冷的地方。

3.使用中请不要剧烈震动设备。

4.如果脏污请用干燥的布清理，不要使用化学剂和清洁剂。

5.请不要油漆设备，这可能会导致内部电路故障。

6.不要拆装设备。

7.请使用厂家配置的电池和充电器。如果用其它的电池和充电器可能会导致一些故障产生。

8.常见故障处理方法

| 故 障 | 解 决 方 法 |
| --- | --- |
| 无法启动 | 请检查电池是否充满或者是否放置正确。 |
| 不挂断 | 如设备中存有一个授权号码，未授权号码拨打将不会挂断。 请发送恢复出厂命令回至出厂状态。 |
| 监听失败 | 请检查是否设置好授权号码。 |
| 不上线 | 检查SIM卡是否正确安装 电源开关是否打开 检查LED指示灯状态，请参考指示灯说明 核对IP端口，具体请咨询供应商 |
| 平台离线 | 拨打设备SIM卡号码，是否正常通话 设备是否在地下室等没有覆盖GSM网络信号 SIM卡是否欠费 GPRS流量是否正常 |